| PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 3 NA UJĘCIU WÓD PODZIEMNYCH W MIEJSCOWOŚCI BIEGANOWO |
| --- |
| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mechaniczne wykonanie studni głębinowej na podkładzie kategorii III-IV, śr. nominal. 280 - 508 mm + roboty przygotowawcze | m | 105 |
| 2 | Plan ruchu zakładu górniczego | sztuka | 1 |
| 3 | Rura osłonowa – cembrowa stalowa średnica 508 mm – za montaż na czas wiercenia i demontaż po wierceniu | m | 12 |
| 4 | Rura nadfiltrowa PVC SBF KV DN 280 mm | m | 93,0 |
| 5 | Filtr siatkowy na rurze PVC SBF KV DN 280 mm, siatka stylonowa nr 10 | m | 10 |
| 6 | Rura podfiltrowa PVC SBF KV DN 280 mm | m | 2 |
| 7 | Denko PVC | sztuka | 1 |
| 8 | Obsypka | ton | 15 |
| 9 | Iłowanie otworu wierconego studni – śr. nominal. 280 - 508 mm - kompaktonit | ton | 4 |
| 10 | Zamknięcie studzienne | sztuka | 1 |
| 11 | Pompowanie próbne oczyszczające przy śr. otworu 280 – 508 mm | czas | 24 |
| 12 | Dezynfekcja otworu | - | - |
| 13 | Pompowanie próbne pomiarowe przy śr. otworu 280 – 406 mm | czas | 24 |
| 14 | Analiza wody: - fizykochemiczna i bakteriologiczna - substancje promieniotwórcze | sztuka | 1 1 |
| 15 | Pomiar geodezyjny | sztuka | 1 |
| 16 | Rury do zawieszenia pompy DN 80 | m | 50,0 |
| 17 | Montaż pompy | - | - |
| 18 | Przyłącze – rury DN 100 | m | 33,0 |
| 19 | Obudowa np. Lange Waterlane typ HG-Lange kompletna w zależności od średnicy wodomierza i armatury (mm): - 100 mm Automatyczne „awaryjne” ogrzewanie obudowy studni głębinowej | sztuka | 1 |