D - 01.03.04  PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH  PRZY  PRZEBUDOWIE I BUDOWIE    DRÓG

CPV – 45232300-5

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych i przy³¹czy elektrycznych przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Or³owo – Wronki – Po³om – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowoœci  Wronki do miejscowoœci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 d³. 11.4 km.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ prowadzenia robót zwi¹zanych z zabezpieczeniem kabli telefonicznych

- przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Or³owo – Wronki – Po³om – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowoœci  Wronki do miejscowoœci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 d³. 11.4 km.

Zakres robót obejmuje:

rêczne kopanie rowów dla kabli

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu o szer. 0.4 m

u³o¿enie rur os³onowych z PCV o œrednicy do 140 mm – rury ochronne dwudzielne np.PEH-AROT – 110PS

rêczne zasypanie rowów dla kabli w gruncie kat.III z jego zagêszczeniem

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Wronki - Sajzy. Droga  posiada geodezyjnie wydzielony  pas drogowy o szerokoœci od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanym i  14.0 ÷15.0 m w m. Po³om i na terenie przebiegaj¹cym przez las. W pasie drogowym znajduje siê nastêpuj¹ce uzbrojenie : kabel telefoniczny przebiegaj¹cy  wzd³u¿  drogi oraz krzy¿uj¹cy siê z drog¹ w m. Wronki i w m.Po³om , napowietrzna linia energetyczna  komunalno – oœwietleniowa w m. Wronki i m.Po³om, przy³¹cze kablowe na dz.nr 54/4 w m. Wronki, sieæ wodoci¹gowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Po³om.

1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona œrodowiska

Przed przyst¹pieniem do robót  inwestor zawiadomi wszystkich w³aœcicieli przyleg³ych  gruntów o utrudnieniach w ruchu.

Roboty prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych pas drogowy, nie naruszaj¹c w³asnoœci osób trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodz¹cym w sk³ad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbli¿eniu do kabli telefonicznych i energetycznych roboty ziemne prowadziæ rêcznie.

Ca³oœæ robót prowadziæ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi powierzyæ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakowaæ zgodnie z „Instrukcj¹ oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” (M.P.Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.) i przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.200r. w sprawie szczegó³owych warunków technicznych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220,poz.2181). Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przyst¹pieniem do robót jest zobowi¹zany sporz¹dziæ plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporz¹dzaniu planu „bioz” nale¿y skorzystaæ z zasad BHP podanych dla  poszczególnych robót w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglêdniæ „informacjê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i   ochrony zdrowia”. Obowi¹zkiem wykonawcy jest zapewnienie przejœcia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robocze naniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robót i ich rodzaj oraz materia³y zastosowane w projekcie nie wp³yn¹ negatywnie na œrodowisko.

1.6. Okreœlenia podstawowe

1.6.1.Kanalizacja kablowa - zespó³ ci¹gów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.6.2.Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych, miêdzycentralowych, miêdzymiastowych okrêgowych i poœrednich.

1.6.3.Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.

1.6.4.Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zestawienia ci¹gów kanalizacji kablowej.

1.6.5.Ci¹g kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury u³o¿one w wykopie jeden za drugim i po³¹czone pojedynczo lub w zestawach pozwalaj¹cych uzyskaæ potrzebn¹ liczbê otworów kanalizacji.

1.6.6.Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miêdzy ci¹gi kanalizacji kablowej w celu umo¿liwienia wci¹gania, monta¿u i konserwacji kabli.

1.6.7.Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miêdzy ci¹gi kanalizacji magistralnej.

1.6.8.Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miêdzy ci¹gi kanalizacji rozdzielczej.

1.6.9.Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafk¹ lub rozdzielnic¹ kablow¹.

1.6.10.Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pud³o wraz z konstrukcj¹ wsporcz¹ do monta¿u g³owic kablowych.

1.6.11.Kablowa sieæ miejscowa - sieæ ³¹czy telefonicznych z urz¹dzeniami liniowymi, ³¹cz¹ca centrale telefoniczne miêdzy sob¹ oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.6.12.Sieæ miêdzycentralowa - czêœæ linii miejscowej obejmuj¹ca linie ³¹cz¹ce centrale telefoniczne w jednym mieœcie.

1.6.13.Sieæ abonencka - czêœæ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych.

1.6.14.Sieæ magistralna - czêœæ linii abonenckiej obejmuj¹ca linie od szafek kablowych do g³owic, puszek i skrzynek kablowych.

1.6.15.Sieæ rozdzielcza - czêœæ linii abonenckiej obejmuj¹ca linie od szafek kablowych do g³owic, puszek i skrzynek kablowych.

1.6.16.£¹cze - zestaw przewodów i urz¹dzeñ miêdzy centralami, central¹ a aparatem abonenckim.

1.6.17.Tor abonencki - para ¿y³ kablowych lub napowietrznych miêdzy central¹ a aparatem telefonicznym.

1.6.18.Tor miêdzycentralowy - dwie lub trzy ¿y³y w linii pomiêdzy centralami w jednym mieœcie.

1.6.19.Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiê¿na - linia wybudowana z kabli typu dalekosiê¿nego.

1.6.20.Telekomunikacyjna linia kablowa miêdzymiastowa - linia ³¹cz¹ca co najmniej dwie centrale miêdzymiastowe.

1.6.21.Telekomunikacyjna linia kablowa wewn¹trzstrefowa - linia ³¹cz¹ca centralê okrêgow¹ z central¹ miêdzymiastow¹.

1.6.22.Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej miêdzy dwoma s¹siednimi stacjami wzmacniakowymi.

1.6.23.D³ugoœæ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - d³ugoœæ przebiegu trasy linii bez uwzglêdnienia falowania i zapasów kabla.

1.6.24.D³ugoœæ elektryczna - rzeczywista d³ugoœæ zmontowanego kabla z uwzglêdnieniem falowania i zapasów kabla.

1.6.25.Falowanie kabla - sposób uk³adania kabla, przy którym d³ugoœæ kabla uk³adanego jest wiêksza od d³ugoœci trasy, na której uk³ada siê kabel.

1.6.26.Zespó³ pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio po³¹czony zespó³ cewek pupinizacyjnych w obudowie.

1.6.27.Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosiê¿ny cewek, których zadaniem jest zrównanie reaktancji pojemnoœciowej z reaktancj¹ indukcyjn¹ kabla.

1.6.28.Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.7. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Materia³y do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane s¹ przez Wykonawcê u wytwórców. Ka¿dy materia³ musi mieæ atest wytwórcy stwierdzaj¹cy zgodnoœæ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materia³y budowlane.

Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uk³adania kabli w ziemi powinien odpowiadaæ wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

.

2.3. Materia³y gotowe

2.3.Rury z polichlorku winylu (PCW)

Rury ochronne  dwudzielne typu PEH AROT –A110PS nak³adane na kable istniej¹ce na wjazdach i pod jezdni¹. Rury os³onowe typu HDPE-110/6,3 uk³ane w wykopie jako rezerwa pod planowane kable i ju¿ istniej¹ce. Rury nale¿y przechowywaæ na utwardzonym placu, w nienas³onecznionych  miejscach zabezpieczonych przed dzia³aniem si³ mechanicznych.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wp³ywu na jakoœæ wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te¿ przy wykonywaniu czynnoœci pomocniczych oraz w czasie transportu, za³adunku i wy³adunku materia³ów, sprzêtu itp.

Sprzêt u¿ywany przez Wykonawcê powinien uzyskaæ akceptacjê In¿yniera.

Liczba i wydajnoœæ sprzêtu powinna gwarantowaæ wykonanie robót zgodnie z zasadami okreœlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In¿yniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzêt do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania przebudowy kablowych linii  telekomunikacyjnych powinien  wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cych maszyn i sprzêtu, w zale¿noœci od zakresu robót gwarantuj¹cych w³aœciw¹ jakoœæ robó. Sprzêt powinien byæ zaakceptowany przez In¿yniera.

ubijak spalinowy,

zagêszczarka

sprzêt rêczny do robót ziemnych

4. transport

4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest obowi¹zany do stosowania jedynie takich œrodków transportu, które nie wp³yn¹ niekorzystnie na jakoœæ wykonywanych robót.

Liczba œrodków transportu powinna gwarantowaæ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreœlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In¿yniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materia³ów i elementów

Wykonawca przystêpuj¹cy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cych œrodków transportu, w zale¿noœci od zakresu robót:

samochód samowy³adowczy,

samochód dostawczy,

Na œrodkach transportu przewo¿one materia³y i elementy powinny byæ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uk³adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcê dla poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Przy przebudowie i budowie dróg wystêpuj¹ce kablowe linie telekomunikacyjne, które nie spe³niaj¹ wymagañ norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] i BN-89/8984-18 [42] podlegaj¹ przebudowie.

Technologia przebudowy uzale¿niona jest od warunków technicznych wydawanych przez u¿ytkownika linii, który w sposób ogólny okreœla sposób przebudowy.Wykopy powsta³e po demonta¿u elementów linii powinny byæ zasypane zagêszczonym  gruntem i wyrównane do poziomu terenu. WskaŸnik zagêszczenia powinien byæ równy 0,97.

Wykonawca przeka¿e nieodp³atnie u¿ytkownikowi zdemontowane materia³y.

Kanalizacja teletechniczna

Lokalizacja kanalizacji

Wzd³u¿ dróg kanalizacja kablowa powinna byæ u³o¿ona równolegle do osi drogi poza pasem drogowym lub za zgod¹ zarz¹du drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustaw¹ nr 60 Rady Ministrów [54].

G³êbokoœæ u³o¿enia kanalizacji

G³êbokoœæ u³o¿enia kanalizacji powinna byæ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosi³o:

0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.

5.1.2.Roboty ziemne

Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna byæ zgodna z podan¹ w dokumentacji projektowej.

G³êbokoœæ wykopów

G³êbokoœci wykopów podane s¹ w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny byæ odpowiednio g³êbsze.

Szerokoœæ wykopów

Szerokoœci wykopów podane s¹ w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].

Przygotowanie wykopów

Wykopy powinny byæ tak przygotowane, aby spe³nia³y wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05 [8]. Œciany wykopów powinny byæ pochy³e.

5.1.3.Zasypywanie kanalizacji

5.1.3.1.Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatni¹, górn¹ warstwê kanalizacji z rur PCW nale¿y przysypaæ piaskiem lub przesianym gruntem do gruboœci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastêpnie warstw¹ piasku lub przesianego gruntu gruboœci oko³o 20 cm. Nastêpnie nale¿y zasypaæ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijaæ ubijakami mechanicznymi..

5.1.4.Skrzy¿owania i zbli¿enia

5.1.4.1.Skrzy¿owania i zbli¿enia kabli ziemnych z drogami

Przejœcie kabla ziemnego pod drogami powinno byæ wykonane w rurach stalowych, betonowych lub innych o nie gorszej wytrzyma³oœci mechanicznej, uk³adanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 [8].

Na skrzy¿owaniach z drogami kable powinny byæ u³o¿one w kanalizacji kablowej lub te¿ w rurach ochronnych stalowych, betonowych lub gruboœciennych z PCW u³o¿onych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [8].

Rury ochronne powinny byæ u³o¿one poziomo na ca³ej szerokoœci drogi i co najmniej po 0,5 m poza krawêdzie drogi. Przy ka¿dym koñcu rury ochronnej powinien byæ u³o¿ony zapas kabla o d³ugoœci co najmniej 1 m.

Rury ochronne powinny byæ uk³adane na g³êbokoœci:

co najmniej 1,2 m od powierzchni dróg autostradowych,

co najmniej 1,0 m od górnej powierzchni dróg pozosta³ych,

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osi¹gniêcia za³o¿onej jakoœci wykonywanych robót przy przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowi¹zek wykonania pe³nego zakresu badañ na budowie w celu wskazania In¿ynierowi zgodnoœci dostarczonych materia³ów i realizowanych robót z dokumentacj¹ projektow¹ oraz wymaganiami  ST i PZJ.

Wykonawca powiadamia pisemnie In¿yniera o zakoñczeniu ka¿dej roboty zanikaj¹cej, któr¹ mo¿e kontynuowaæ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez In¿yniera.

Kontrola jakoœci robót telekomunikacyjnych powinna odbywaæ siê w obecnoœci przedstawicieli urzêdu telekomunikacyjnego ji. Jakoœæ robót musi uzyskaæ akceptacjê tej instytucji.

7. obmiar robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Obmiaru robót dokonaæ nale¿y w oparciu o dokumentacjê projektow¹ i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynik³e w czasie budowy, akceptowane przez In¿yniera.

Jednostk¹ obmiarow¹ kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. odbiór robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca zobowi¹zany jest dostarczyæ Zamawiaj¹cemu nastêpuj¹ce dokumenty:

aktualn¹ powykonawcz¹ dokumentacjê projektow¹,

geodezyjn¹ dokumentacjê powykonawcz¹,

protokó³y odbioru robót zanikaj¹cych,

protokó³ odbioru robót przez w³aœciwy urz¹d telekomunikacyjny i zak³ad radiokomunikacji i teletransmisji.

9. podstawa p³atnoœci

P³atnoœæ za jednostkê obmiarow¹ nale¿y przyjmowaæ zgodnie z obmiarem i ocen¹ jakoœci wykonanych robót na podstawie atestów producenta urz¹dzeñ, oglêdzin i pomiarów sprawdzaj¹cych.

Cena wykonania robót obejmuje:

-  roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie rur,

-  rêczne odkopanie kabli

-  wykopanie rowu pod now¹ trasê kabla

-  prze³o¿enie kabla po nowej trasie

-  na³o¿enie dwudzielnych rur ochronnych o œrednicy 110mm  pod jezdni¹

-  nasypanie warstwy piasku – warstwa ochronna

-  zasypanie rêczne z zagêszczeniem gruntu

wykonanie inwentaryzacji

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Inne dokumenty

Instrukcja monta¿u telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i pow³oce polietylenowej z zapor¹ przeciwwilgociow¹ (XTKM) - ZB£ - 1970 r.

Ustawa  o drogach publicznych.

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastrukturyw sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta¿owych i rozbiórkowych.